Onderwerp:		MrSid en ECW

Laatste aanpassing:     17 mei 2003

Auteur:		Frans Spruijt

Op dit moment worden orthofotomozaieken in MrSid formaat geleverd en DKLN in ECW &MrSID. Veel gebruikers zien voordelen in gebruik van ECW terwijl de orthofotomozaieken van het DTB2000 alleen in MrSid geleverd worden.

Hieronder worden aandachtspunten, voor- en nadelen en toekomstplannen opgesomd.

Data

Orthofotomozaieken als topblad in MrSid met resolutie 25 cm;

Meerdere mozaieken van een topblad vanwege grootte (TIF, en moet op CD passen) en verschillende vliegdata;

losse foto’s (mono) DKLN in TIF, MrSid en ECW met resolutie 0.5 meter en 1 meter;

Mozaieken per directie in ECW met resolutie van 1 meter gemaakt (max. grootte 2.5 Gbyte);

Mutatiefrequentie bestanden DKLN (3 jaar) van bestanden mozaïeken (dagelijks);

Software

ECW naar PDF is mogelijk;

Geen conversie van MrSid naar ECW en vice versa;

Overzicht beschikbare plugins en overige mogelijkheden

|  | ECW | MrSID |
| --- | --- | --- |
| AutoCad14 | plugin | middels conversie met MrSID viewer |
| AutoCad2000 | plugin | middels conversie met MrSID viewer |
| AutoCadMap | ? | standard |
| Photoshop | plugin | middels conversie met MrSID viewer |
| Paint Shop Pro | plugin | middels conversie met MrSID viewer |
| ArcView | plugin | standaard |
| ArcGis8 | plugin | standaard |
| Viewer | ER Viewer | MrSID Viewer en MrSID Browser |
| ArcIMS | sinds kort mogelijk | mogelijk |

MrSID Viewer

Van MrSID naar Paint Shop Pro

Met de MrSID Viewer is het mogelijk om een georiënteerde uitsnede te maken. Deze uitsnede kan via het klembord direct in Word of Paint Shop Pro geladen worden. Ook het gehele MrSID beeld, of de uitsnede naar TIF geëxporteerd worden waarbij in geval van een uitsnede ook een nieuwe TFW file gemaakt worden.

Conversie naar TIF

ECW Viewer

Conversie naar jpg, tif, bmp, ers en hdr